CARATTERISTICHE

Banco biposto senza poggiapiedi

cm. 120x45x67/72/78 h

Struttura portante costituita da una coppia di tubi in acciaio UNI 7947 di diam. 25x1,5 mm., collegati superiormente da due tubi d’acciaio a sezione circolare. Curvature eseguite a freddo e saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche cotte in galleria termica a 220°, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione.

Sottopiano in legno. Piano di scrittura realizzato in conglomerato fibro legnoso a bassa emissione di formaldeide certificato in classe E 1, rivestito su ambo le facce da laminato plastico di colore sabbia dello spessore di 9/10 mm, per uno spessore complessivo di mm. 20. bordature perimetrali in massello di faggio evaporato e verniciato al naturale, applicato sottolaminato, a sezione raggiata secondo direttive europee in materia antinfortunistica. Il fissaggio del piano alla struttura è ottenuto a mezzo viti mordenti ad ala larga con testa incassata. Alla base sono inseriti puntali in estraibili in materiale plastico antisdrucciolo per aumentare l’aderenza del banco al suolo ed attenuare la rumorosità.

UNI ENV 1729-2/01

ENV 1729-2/01		stabilita’

ENV		1729-2/01	carico statico orizzontale

ENV 1729-2/01		fatica orizzontale

ENV 1729-2/01		carico statico verticale

ENV 1729-2/01		caduta

EN 717-2/94			rilascio di formaldeide ( truciolare rivestito laminato)

UNI 9240/87			adesione delle finiture al supporto(truciolare rivestito laminato)

EN 12720/97			resistenza ai liquidi freddi

EN 12721/97			resistenza al calore umido

EN 12722/97			resistenza al calore secco

UNI 9242/87			resistenza dei bordi al calore ( bordo massello di faggio)

UNI ISO 9227/93		resistenza alla corrosione.

Banco monoposto   dim. CM. 70X45X67/72/78H

Caratteristiche come sopra

Sedia Accatastabile- UNI 1728 - UNI ENV 1729-2

Struttura realizzata in tubolare di acciaio da mm. 25x1,5. Sedile e schienale di forma anatomica in multistrati di faggio fissati alla struttura con 8 rivetti d’alluminio ad espansione ( n. 4 al sedile e n. 4 alla spalliera).

Conforme alle normative vigenti. Colore struttura nero., Puntali agli appoggi in gommaplast.

SCUOLA ELEMENTARE 1° CICLO DIM. CM. 	 35X35X62H

“		“	  2°  “	 		 35X35X69H

“	MEDIA INF. 			 	 35X35X74H

UNI EN 1022/98		stabilita’

EN1728/00			carico statico sedile-schienale

EN 1728/00			fatica sedile-schienale

EN 1728/00 			fatica fronte anteriore sedile

EN 1728/00			carico statico gambe laterali

EN 1728/00 			carico statico gambe anteriori

EN 1728/00			urto sedile

EN 1728/00			urto schienale

UNI 9083/87			caduta

UNI ISO 9227/93		resistenza alla corrosione

Lavagna in pura ARDESIA  a parete

Piano in ardesia naturale con cornice in faggio massello lucidato al naturale da 30 mm. mensoletta porta gesso. Liscia cm. 120X90

Lavagna in pura Ardesia a cavalletto

A doppia faccia in ardesia, cornice in faggio, cavalletto in tubo di sp. 30 con vaschetta portaoggetti in plastica. Dim. Cm. 120X90.

Attaccapanni a muro 5 posti

A parete a 5 posti con grucce in plastica. Base legno cm. 90x15h.

EN 1727/98		requisiti costruttivi di sicurezza

EN 717-2/94		formaldeide ( multistrato rivestito laminato)

UNI EN 9115		resistenza all’usura

EN 12721/97		resistenza al calore umido

EN 12722/97		resistenza al calore secco

UNI 9300		tendenza alla ritenzione dello sporco

UNI 9177		reazione al fuoco

UNI ISO 9227	resistenza alla corrosione

Armadio sicurezza Dim. Cm. 100x50x200h

Realizzato interamente in lamiera di acciaio di prima scelta da spess. Mm. 30/10 per l’involucro esterno ed in lamiera da spess. Mm. 8/10 per le pennellature esterne.

Componibile.Chiusura con n. 6 chiavistelli a sezione cilindrica da mm. 18 di cui n. 4 chiudono in senso orizzontale e n. 2 in senso verticale, azionati da una maniglia con chiave a doppia mappa.

n. 4 ripiani in dotazione.

Armadio x aula metallico Dim. Cm. 100x45x200h

Con ante in lamiera a battenti.

Struttura realizzata in lamiera d’acciaio di prima scelta spess. 8/10 con particolari di assemblaggio spess. 15/10 laminata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antigraffio cotte in galleria termica, previo trattamento di grassaggio e fosfatazione, a 220° C.

Ripiani interni posizionabili su varie altezze su ganci zincati spess. 15/10.

Ante con cerniere interne e serratura tipo YALE con aste a duplice chiusura e muniti di duplice chiave. Colore beige.

Armadio x aula metallico Dim. Cm. 120x45x200h

Con ante scorrevoli. Caratteristiche c.s.

Sopralzo metallico

## Dim. cm. 100x45x75 con ante in lamiera a battenti

Libreria metallica con ante scorrevoli in vetro temperato.

### Caratteristiche C.S. – dim. 120x45x200

### Tavolo portacomputer standard

In legno con ruote. Con piano portatastiera estraibile. F.to cm. 75x105x80 h colore noce chiaro.

Sedia ergonomica senza braccioli

A schienale alto. Scocca sedile in pressato resinato a stampo, scocca schienale in polipropilene, imbottitura schiumata in poliuretano espanso ignifugo in classe 1 M, coprischienale e sottoseduta in polipropilene, movimento schienale a contatto permanente

# Scrivania Dirigenziale + cassettiera sospesa 2 cassetti

# Struttura realizzata in agglomerato ligneo a tre strati di classe E1 ( bassa emissione di formaldeide) placcato su entrambe le facce con tranciato dello spessore di sei decimi a mezzo collante ureico cristallizzato a caldo sotto pressione. Tutti i bordi sono rivestiti con tranciato o con masselli in MD rivestiti e stondati. Tutte le placcature a vista sono in legno color ciliegio. Il mobile dovrà essere verniciato esternamente ed internamente con due mani di resine poliuretaniche a finitura opaca( 25 glass) con poro semichiuso. Piano massellato e stondato sui quattro lati di cm. 5.6 e piedi in tamburato di cm. 7 con masselli stondati sui due lati verticali. Dim. Cm. 1,60x90x72 h.

Poltrona dirigenziale

Scocca tubolare d’acciaio, imbottitura in resina poliuretanica, (1 con oscillante- 1 senza oscillante) con elevazione a gas, basamento girevole in tubo d’acciaio ricoperto con guaina in plastica  con braccioli in poliuretano a pelle integrale nera.

Armadio Libreria Presidenza

Scocca libreria realizzata in nobilitato antracite nello spessore di mm. 18. top superiore realizzato nel colore noce in laminato post formato ad alta resistenza nello spessore di mm. 30. chiusa con ante inferiori in legno con serratura e ante superiori in legno senza serratura.

Dim. Cm. 90,5x47x204,6 h.

Armadio di classe

Struttura in multistrato antigraffio sp. Mm. 18 con bordatura perimetrale in massello di faggio.

Provvisto di due ante frontali a battente dello stesso materiale con cerniere con apertura a 270°, complete di serrature tipo yale.

Interno provvisto di divisorio verticale con due ripiani spostabili. Zoccolatura in legno disposta sul perimetro di base. Assemblaggio delle parti realizzate con sistemi meccanici maschio e femmina dim. Cm. 100x42x110 h.

Armadio di classe x 10 o 12 scomparti

Caratteristiche C.S.

Kit scaffale 5 ripiani

Colore bianco dim. Cm. 40x100x200 h

# Scrivania per Ufficio Segreteria

La struttura dovrà essere realizzata in agglomerato ligneo a tre strati di classe E1 ( bassa emissione di formaldeide) placcato su entrambe le facce con tranciato dello spessore di sei decimi a mezzo collante ureico cristallizzato a caldo sotto pressione. Tutti i bordi sono rivestiti con tranciato o con masselli in MD rivestiti e stondati. Tutte le placcature a vista sono in legno color noce.

Il mobile dovrà essere verniciato esternamente ed internamente con due mani di resine poliuretaniche a finitura opaca ( 25 glass) con poro semichiuso. Dim. Cm. 160x80x72h.

Con bordi piano e piedi in massello stondato dello spessore di cm. 2.8.

# Cassettiera  per Ufficio di Segreteria

# Su ruote a tre cassetti con chiusura simultanea a mezzo chiave tipo yale con cilindro estraibile e cassetto portacancelleria interno. Cassetti con scorrimento su guide metalliche e cuscinetti in nylon. Dim. Cm. 42x56x58h.

## Sedia fissa con braccioli

Struttura in tubolare d’acciaio. Scocca in legno curvato. Imbottitura in resina poliuretanica. . Tessuto di colore nero.

## Sedia girevole con ruote e braccioli

Struttura in tubolare d’acciaio. Scocca in legno curvato. Imbottitura in resina poliuretanica. Regolazione in altezza. Ruote in nylon.

Sedia ergonomica

Poltrona ergonomica  senza braccioli con spalliera oscillante, con elevazione a gas

###### Cartelliera metallica 10 cassetti

Serratura singola per ogni cassetto. Dim. Cm. 90x35x106 h .

###### Cattedra x insegnante

## Struttura in tubo dim. 28x1.5  cassetti

Cassettiera laterale a due cassetti il primo con serratura. Dim. Cm. 130x70x78 h.

Poltrona x cattedra con braccioli

Poltroncina in faggio per insegnante. Struttura in tubo diam. 25x1.5 mm. sedile, schienale e braccioli in faggio.

Tavolo riunione

Piano di lavoro e gambe realizzati in nobilitato melaminico avente finitura opaca o antigraffio nello spessore di mm. 25 con bordi in ABS su tutto il perimetro, che salvaguardano l’incolumità dell’operatore eliminando gli spigoli vivi, mentre la traversa è realizzata nello spessore di mm. 18. Colore ciliegio dim. 185x100x72 h.

Impianto basket

Trasportabile. Struttura antinfortunistica in acciaio verniciato, base zavorrabile.

Impianto basket

A parete fisso, mensole in tubo di acciaio verniciato predisposte con piastra per fissaggio a tasselli, completo di tabellone in legno, canestri e retine 2 pz.

Tavolo ping pong

Modello da interno, richiudibile ( 4 ruote)

Cono colorato

Elementi in materiale plastico morbido senza fori, di colore arancio fluorescente h cm. 30

###### Cerchio a sezione tubolare

Vuoti all’interno. Uniti all’estremità con un perno fisso. Sez 18 mm. Diam. 90 cm